# Installationshinweise zur DVR-Karte 25fps

Diese DVR-PCI-Karte verfügt über die Möglichkeit, bis zu 4 Kameras gleichzeitig darzustellen, sowie einen Audiokanal für Tonübertragung und –Aufzeichnung.

Die Framerate liegt bei max. 25fps, wobei beim Einsatz von mehreren Kameras diese 
Framerate geteilt wird. Es können aber bis zu 4 Karten gleichzeitig in einem PC eingebaut,
und so die Anzahl der Kameras auf 16 Stück erhöht werden.

Die DVR-Karte verfügt über den bekannten BT878A-Chipsatz von Connexant, und ist 
daher von fast jeder beliebigen DVR-Software, sowie einer Vielzahl von TV-Software-
Programmen lauffähig. Im Anschluss finden Sie ein paar Hinweise zu verschiedenen 
Softwareprogrammen für diese Karte.

Die Karte ist sehr günstig, und daher müssen bei der mitgelieferten Software leider ein 
paar Abstriche gemacht werden. Es ist natürlich nicht möglich für diesen Preis eine Soft-
ware im Wert von mehreren Hundert Eur mitzuliefern.

Das ist aber für den normalen Einsatz bzw. Überwachungsaufgaben auch nicht nötig, denn
auch die im Internet frei erhältlichen Programme reichen für die meisten Anwender vollkommen aus.

Software und Treiberinstallation:

Die Software, die mit dieser Karte mitgeliefert wird, nennt sich PICO2000. Das Programm ist
(wenn es erst mal läuft) nicht schlecht, und man kann damit bis zu 4 Kameras gleichzeitig 
darstellen und auch aufnehmen, einschl. Motion-Detection (Bewegungserkennung). Leider 
kommt es unter Windows XP bei der Installation häufiger zu unerklärlichen Fehlermeldungen. Das liegt laut Hersteller an den unterschiedlichen Konfigurationen, bedingt
durch die bei den meisten Anwendern unterschiedlich installierten Service-Packs von Microsoft. 
Trotzdem sollte man sich die Mühe machen, und zuerst einmal ausprobieren, ob das Programm auf dem eigenen Rechner evtl. ohne Probleme lauffähig ist:

Installation: Die mitgelieferte CD einlegen, und bis zur Install.exe vorhangeln. Diese Datei befindet sich je nach Version entweder im Verzeichnis „Pupico“ oder direkt im Root-Verzeichnis.

Nach Doppelklick dieser Datei werden zuerst die erforderlichen Treiber installiert. Danach 
geht ein kleines Fenster auf, wo Sie die gewünschte Installationsart festlegen können.

Achtung: Vor der Installation muß die Auflösung der Grafikkarte auf 1024 x 768 Bildpunkte
gesetzt werden.

Bei Einsatz von einer Karte muß dann „PICO2000_104 (Pal) ausgewählt werden. Bei Einsatz
von 2 Karten entsprechend PICO2000_208, bei 4 Karten PICO2000_416. Dann einfach den
Installationshinweisen folgen.
Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich unbedingt das Handbuch auf der CD durchlesen, da dort auf einige zusätzliche Funktionen eingegangen wird.

Sonstige Softwareprogramme aus dem Internet:

Im Internet gibt es eine Vielzahl von sehr guten Programmen, die diese Karte unterstützen.

Darunter sehr bekannte Programme wie „go1984“ oder „Active Webcam“. Die meisten dieser
Programme sind als Shareware-Version erhältlich, aber oftmals fast ohne Einschränkung lauf-
fähig.

Ich schreibe an dieser Stelle nur die Links zu den Hersteller-Seiten im Internet, da die Programme auf den Homepages sehr gut erklärt werden, und meistens auch ein Manual erhältlich ist.

Viele Programme kommen jedoch mit dem mitgelieferten Treiber für die PICO-Software leider nicht zurecht. Deshalb hier ein Link zu einem Standard-Treiber, der den BT878A-Chip
anspricht. Damit laufen eigentlich alle Programme:

http://btwincap.sourceforge.net/download.html

bzw. der direkte Link zum Download:

http://prdownloads.sourceforge.net/btwincap/btwdmdrvinstaller5.3.8.zip?download

Bitte den Treiber für diese Programme wie folgt installieren:

1. Mit dem BTinstaller zuerst alle vorh. bt-treiber deinstallieren > Rechner neu hochfahren

(die 2. Option > uninstall any driver)

2. DVR-Karte in den PC einbauen. 
3. Die Meldung von Windows, daß eine neue Hardware entdeckt wurde einfach abbrechen, dann den Installer erneut starten, und  Treiber wie folgt installieren:

>Unter „Select Capture Card“ die 081 auswählen (Generic BTxx...)

>Unter „Select TV Tuner Model“ die 2. Option auswählen (Absent, no TV...)

>Weiter..., dann unter „Select your country“ die 0081-Germany auswählen

>Weiter > Fertigstellen > Treiber wird installiert.

Jetzt noch eines unter den vielzähligen Softwareprogrammen aus dem Internet aussuchen, z.B:

ACTIVE WEBCAM:  klasse Programm mit vielen Optionen. Unterstützt Motion Detection, 
Aufnahme, uvm. Herstellerlink: www.pysoft.com

Go1984: Sehr gutes und bekanntes Programm. Funktionen werden auf der Herstellerhomepage erklärt: http://www.go1984.de/

SUPERVISIONCAM: ebenfalls ein sehr gutes Programm mit vielen Funktionen. Auf der 
Herstellerseite links die Option „deutsch“ anklicken.

http://www.supervisioncam.com/

Unter „google.de“ sind außerdem bei Eingabe von den Suchbegriffen „DVR Software“ noch
einige andere Programme zu finden, u.a. auch Freewareprogramme. Auch die beliebten TV-Softwareprogramme wie „Moretv“ und „Freetv“ laufen mit dieser Karte. Allerdings ohne die
DVR-typischen Funktionen wie beobachten aus dem Internet, Motion-detection, etc.